PRESSEMITTEILUNG

Feste Ballen

Neues Bedienkonzept verbessert Ballendichte bei wechselnden Erntegütern

09.06.2016, Soest, Deutschland

Die neue Festkammer-Rundballenpresse Vicon RF 4325 liefert durch ihre neue Bediensoftware immer perfekte Ballendichten.

Zur aktuellen Saison stellte Vicon die neue Festkammer-Rundballenpresse-Serie RF 4000 vor. Einzigartig ist die weiterentwickelte Vicon PowerBind-Netzbindung des Herstellers. Damit werden die Ballen in Rekord-Zeit gebunden. Dazu kommt noch ein parallel absenkbarer Schneidwerksboden um schnell Blockaden zu beseitigen. Zur Vereinfachung der Maschineneinstellung sind im Bedienmenü drei vorprogrammierte Einstellungen für Stroh, Heu und Silage hinterlegt worden. Zusätzlich gibt es im Zuge des neuen Designs eine verbesserte Zugänglichkeit durch optimierte Seitenabdeckungen.

Fix gebunden

„Minimale Stillstandszeiten und somit hohe Flächenleistung schafft unsere neue RF 4000er Pressenbaureihe mit der patentierten Vicon PowerBind-Netzbindung. Bei dem System hält ein Zuführarm das Netz aktiv fest und führt es zum Binden in die Ballenkammer ein. Gerade unter schwierigen Erntebedingungen haben wir so eine zuverlässige und korrekte Netzzuführung. Dadurch gewinnen wir wertvolle Zeit zur Steigerung der Tagesleistung“, beschreibt Christian Schmidt, verantwortlicher Produktmanager Pressen, Wickler und Ladewagen bei der Kverneland Group Deutschland, das Bindesystem.

Ein Nebeneffekt der neuen Bindung: Die Netzrollen sitzen auf einer niedrigen Höhe. Zum Austausch einer Rolle ist einfach der Netzrollenhalter auszuschwenken und die neue Rolle auf einer angenehmen Arbeitshöhe ohne Anstrengungen einzusetzen.

Zur weiteren Effizienzsteigerung trägt der patentierte, parallel absenkbare Schneidwerksboden bei. Treten beispielsweise Blockaden auf, wird im vorderen Bereich des Einzugskanals mehr Raum freigegeben.

Immer die perfekte Ballendichte

Die Einstellung und Auswahl der korrekten Ballendichte ist entscheidend für eine gute Ballenqualität. Dies gilt besonders dann, wenn die Presse während der gesamten Saison in verschiedenen Erntegütern, wie Stroh, Heu und Silage, eingesetzt wird. Dann muss der Pressdruck dem jeweiligen Erntegut angepasst werden. Deshalb stellt die neue Bedien-Software drei vorkonfigurierte Ballendichten (für Stroh, Heu und Silage) im Menü zur Verfügung. Dies vereinfacht den Wechsel zwischen den einzelnen Erntegütern und vermindert das Risiko von Fehlbedienungen.

Vielfältiges Modellangebot

Die neue RF 4000 Serie besteht aus drei Modellreihen, welche die unterschiedlichen Kundenanforderungen in Bezug auf Erntegut und Einsatzzweck abdecken.
Die RF 4225, mit der RotaMax-Ballenkammer enthält Presswalzen im vorderen Teil der Presskammer und einen Stabkettenelevator im hinteren Teil. Das sorgt für eine sichere Ballenrotation. Somit passt die Maschine ideal für verschiedene Erntegüter auch unter trockenen Bedingungen. Die RF 4325 mit der PowerMax-Ballenkammer zeichnet sich durch 17 profilierte und verstärkte Presswalzen aus. Sie ist perfekt für den schwierigen Silageeinsatz konzipiert. Zusätzlich ist die RF 4325 in der FlexiWrap-Ausführung lieferbar; eine effiziente Maschinenkombination aus Ballenpresse und Wickler.

375 Wörter, 2.577 Zeichen, 2.944 Zeichen mit Leerzeichen

Vicon RF 4000 Serie – Technische Daten:

|  | RF 4225 | RF 4325 | RF 4325 FlexiWrap |
| --- | --- | --- | --- |
| Ballengröße (Ø) | 1,20x1,25 m | 1,20x1,25 m | 1,20x1,25 m |
| Schneidwerk | SuperCut-14 | SuperCut-14 SuperCut-25 | SuperCut-14 SuperCut-25 |
| Messer | 14 | 14 / 25 | 14 / 25 |
| Pickup | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m |
| Ballenkammer | Walzen und Stabketten | Walzen | Walzen |

***

Die Kverneland Group ist eines der führenden internationalen Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Landmaschinen. Innovativ und stets auf dem neuesten Stand der Technik bieten wir dem Landwirt, Lohnunternehmer und Händler eine einzigartig breite und hochwertige Produktpalette. Das Lieferprogramm der Kverneland Group umfasst Produkte für die Bereiche Bodenbearbeitung, Sätechnik, Pflanzenschutz, Düngung, Gülletechnik, Futterernte- und Grünlandtechnik sowie elektronische Lösungen für landwirtschaftliche Traktoren und Maschinen. Mehr Informationen über die Kverneland Group auf www.kvernelandgroup.de.

- ENDE –

Hochauflösende Bilder zum Download gibt es hier:

Download RF 4325

Download RF 4325

Download PowerBind Netzbindung

Für nähere Informationen:

Christian Schmidt

Produktmanager Pressen, Wickler und Ladewagen

Kverneland Group Deutschland GmbH

Tel.: +49 170 7735 980

E-Mail: christian.schmidt@kvernelandgroup.com

| Visit our Web Site | Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Watch us on YouTube |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | KvernelandGroup iMFarming |  | @KvernelandGroup @iM_Farming |  | kvernelandgrp |